"Многомасштабные исследования плазменных процессов на магнитосферных границах (РОЙ)"

Абстракт

Для углубленного исследования солнечно-земных связей и механизмов космической погоды предлагается использовать 4 малых космических аппарата (МКА) на границе геомагнитосферы (апогей 15-20 радиусов Земли). Орбиты с наклонением 40-90 градусов (в зависимости от варианта международной кооперации) обеспечат автономные измерения на 2 масштабах от 10 до 10000 км, а также совместные исследования с проектами CROSS-SCALE (ЕКА) и SCOPE (JAXA) на масштабах от 3 до 30000 км.

Исследования электронных масштабов во внешней магнитосфере будут обеспечиваться с помощью инновационной методики радиотомографии.

Краткое обоснование

РОЙ впервые был предложен Ю.И. Гальпериным в конце 1970х на основе 4 спутников "Прогноз", что послужило прообразом проекта ЕКА "КЛАСТЕР".  В конце 1990х годов проект был переработан заново при поддержке МОН РФ и гратов ЕКА/INTAS.

Сейчас  появились и аналогичные проекты MMS (НАСА), SCOPE (Япония, JAXA) и CROSS-SCALE (ЕКА).

Мы предлагаем переработанный проект на основе 4 МКА ФКИ (платформа "Карат", http://www.laspace.ru/rus/karat.php), сохраняющий ряд преимуществ перед аналогичными проектами:

- использование мобильного МКА типа "СТРАННИК" с электрореактивными двигателями, позволяющими менять орбиту в широких пределах;

- исследование плазменных взаимодействий как на высоких широтах (является уникальным), так и на низких;

- применение плазменной радиотомографии - инновационной технологии, позволяющей исследовать процессы в пространстве между спутниками, что обеспечивает одновременное изучение на 2-3 масштабах всего на 4-5 спутниках;

- отработка НА, радиотомографии и МКА "СТРАННИК-1" с электрореактивными двигателями в 2014-2015 гг.

| Рис. 1. Спутник МКА типа СТРАННИК. | Рис. 2.Модельный состав научной аппаратуры |
| --- | --- |

Проект РОЙ наиболее эффективен в кооперации с CROSS-SCALE (ЕКА), при этом возможно снижение количества МКА ФКИ. РКА официально поддержало кооперацию с ЕКА при условии выделения финансирования на оба проекта. П

| Рис. 3. Конфигурация МКА РОЙ/ СТРАННИК при наличии дополнительной системы с электро-реактивными двигателями | Рис. 4. Прототипы научной аппаратуры (проект РАДИОАСТРОН). |
| --- | --- |

Научные цели и задачи.

Возможность наблюдения многомасштабных процессов в пограничный слоях магнитосферы позволит существенно продвинуться в понимании природы солнечной активности и в решении задач непрерывного контроля и прогноза космической погоды.

Основные цели проекта включают:

a) Неоднородная турбулентность как ключевой фактор, определяющий процессы переноса и преобразования энергии;

(b) Структуризация плазмы с аномальной концентрацией кинетической энергии: баланс потока и формирование границ;

(c) Альвеновский коллапс силовых линий и генерация магнитного поля;

(d) Спонтанное и вынужденное пересоединение магнитных силовых линий;

(e)  Ударные волны и ускорение частиц.

РОЙ сам по себе может изучать связь процессов на 2-3 масштабах: на одном масштабе -  в трех измерениях, на (1-2) – в (2-1) измерениях.

При минимальной кооперации с CROSS-SCALE мы начнем измерения с высоких широт, а затем приступим к сближению с CROSS-SCALE на низких широтах. При интеграции проектов возможно осуществление 3х-масштабной радиотомографии с использованием всех 10-12 спутников.

Кооперация: ИЗМИРАН, Физ. фак. МГУ, ИПМех, Могилевский ГУ, ЦКИ (Poland), IFSI (Italy), MaxPlankSPI (Germany), IRFU (Sweden), Slovakia, SRI (Greece)

Научный комплекс.

Для достижения поставленных целей стратегия измерений РОЙ основывается на сочетании дистанционных наблюдений флуктуаций плотности плазмы с помощью радиотомографии, а также на локальных измерениях основных параметров плазмы в 4 точках (см. Рис. 2,4).

Дистанционные наблюдения будут обеспечивать информацию о процессах на малых масштабах. Локальные измерения - получение характеристик плазмы (плотность, скорость, состав, магнитные и электрические поля) и энергичных частиц. При этом будет осуществляться локальная диагностика проходящих через МКА гелиосферных возмущений - ударных волн, выбросов, потоков плазмы и энергичных частиц.